|  | GMINA PARZĘCZEW ul. Południowa 1; 95-045 PARZĘCZEW tel. 42/718-60-95; 718-60-47; 718-60-57, Fax: 42/718-60-66 www.parzeczew.pl wojt@parzeczew.pl |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO

1. Nazwa i adres Wykonawcy:	Wg rozdzielnika

2. Zamawiający: 	Gmina Parzęczew

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

3. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ignacew Rozlazły.

Zakres robót obejmuje:

1) opracowanie dokumentacja projektowej;

2) budowa oświetlenia obejmuje montaż na istniejących słupach 21 opraw sodowych o mocy
70W, zasilanie kablem napowietrznym (typu AsXSn o przekroju min. 2x25 mm2 o długości około 2200 mb) z rozdzielnicy oświetleniowej;

Wymagania dotyczące opraw sodowych:

- budowa oprawy - jednokomorowa,

- szczelność komory nie mniej niż IP 65,

- źródło światła – wysokoprężna lampa sodowa o mocy 70W,

- oprawa musi posiadać deklarację zgodności WE.

Po wykonaniu przekazać do Operatora Sytemu Dystrybucji.

3) montaż i wyposażenie rozdzielnicy oświetlenia ulicznego w stacji j nr 40357.

Prace należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia nr 17-DO/WP/01029 z dnia
23.03.2017 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
i zastosowane materiały i/lub urządzenia, chyba, że termin gwarancji producenta jest dłuższy, wówczas termin gwarancji dla danego materiału i/lub urządzenia odpowiada długości gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

UWAGA:

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu umowy (w tym wszystkie ewentualne koszty opinii, rysunków, map oraz innych niezbędnych do wykonania opracowań), a także uzgodnienia dokumentacji projektowej  wynikające z przepisów prawa oraz uzgodnienia w PGE Dystrybucja.

4. Termin wykonania zamówienia:  30 listopada 2017 r.

5. Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): cena – 100%

6. Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2017 r. godz. 15:00

Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.

7. Termin ważności oferty: do dnia 31 sierpnia 2017 r.

8. Sposób składania ofert:

Oferta może być przesłana:

- a) za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie,
ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

- b) faksem na nr 42 / 718-60-66

- c) pocztą elektroniczną na adres j.olczak@parzeczew.pl lub zamowienia@parzeczew.pl

bądź złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Parzęczewie.

9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:  Pan Mariusz Ostrowski

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11. Oferta powinna być sporządzona według załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

12. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

14. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania robót oraz posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  i techniczny konieczny do wykonania robót.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Parzęczew, dnia 17 lipca 2017 r.