|  | URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE ul. Południowa 1; 95-045 PARZĘCZEW tel. 42/718-60-95; 718-60-47; 718-60-57, Fax: 42/718-60-66 www.parzeczew.pl wojt@parzeczew.pl |
| --- | --- |

Parzęczew, dnia 28.11.2017 r.

R-g.271.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO

1. Zamawiający: 	Gmina Parzęczew

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zmiany nawierzchni
na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chociszewie.
Zakres robót do wykonania obejmuje:

- 1) demontaż, wywóz i utylizację listew przypodłogowych drewnianych.

- 2) ułożenie na istniejącym parkiecie warstwy podkładowej z piany wtórnie spienionej gr. 15 mm celem wyrównania podłoża i zniwelowania obciążeń.

- 3) na przygotowanym jw. ruszcie należy ułożyć ślepą podłogę z płyt OSB grubości  12 mm oraz
z płyt wiórowych V313 o grubości również 12 mm, które będą szpachlowane masą szpachlową
w miejscu styków płyt w celu wyrównania powierzchni, na której będzie układana wykładzina z linoleum. Płyty OSB mocowane za pomocą wkrętów do drewna 3,2x35 mm lub za pomocą zszywek ocynkowanych długości 38 mm o rozstawie około 300 mm. Płyty montowane w sposób mijankowy z przesunięciem minimum 500 mm. Pomiędzy krawędziami płyt a ścianami pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości około 15 mm.

- 4) ułożenie sportowej wykładziny z linoleum. Wykładzina*) układana z rolek i klejona całą powierzchnią do płyty wiórowej. Styki poszczególnych pasów wykładziny frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni, zgodnie z technologią układania wykładzin z linoleum. Nie dopuszcza się łączenia pasów wykładziny na styk bez spawania.

- 5) po ułożeniu całej powierzchni podłogi zamontować wzdłuż ścian listwy przyścienne z drewna liściastego ze szczeliną wentylacyjną ustawioną pionowo, wyznaczyć i namalować linie (boiska główne do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej), zamontować zdemontowane uprzednio  urządzenia sportowe.

*)Wymagania techniczne, które musi spełniać wykładzina:

- homogeniczna jednorodna wykładzina,

- grubość całkowita wykładziny –  min. 3 mm   /+- 5%/,

- szerokość rolki – max. 2,0 m /+-10%/,

- wykładzina musi posiadać fabrycznie zabezpieczenie powłoką poliuretanową z cząstkami aluminium, utwardzoną promieniowaniem UV, co czyni nawierzchnię ekstremalnie odporną na ścieranie, plamienie, chemikalia, co ułatwia codzienną pielęgnację,

- wykładzina musi być odporna na wgniecenia (np. odcisk butów na obcasach, nacisk kółek)
i żar z papierowa

- od wykonawcy wymaga się zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu podłogi sportowej. zgodne z normą EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

Kolorystyka wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

Wykładzina musi spełniać wymagania dla budynków użyteczności publicznej.

Wszelkie użyte materiały nie mogą pochodzić z demontażu, muszą być fabrycznie nowe
i posiadać wymagane atesty.

Wielkość sali gimnastycznej 24 x 12 m.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

Miejsce wykonania prac: Szkoła Podstawowa w Chociszewie, Chociszew 40, 95-045 Parzęczew.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zakres robót opisany w ust. 2 pkt 1-3 należy wykonać do dnia 20 grudnia 2017 r.

Zakres robót opisany w ust. 2 pkt 4-5 należy wykonać od dnia 22 grudnia do dnia 28 grudnia 2017 r.

W dniu 21 grudnia 2017 r. wykonywanie robót  nie jest możliwe.

4. Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): cena – 100%

5. Termin składania ofert: do dnia 04 grudnia 2017 r. godz. 15:00

Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.

6. Termin ważności oferty: do dnia 11 grudnia 2017 r.

7. Sposób składania ofert:

Oferta może być przesłana:

- za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie,
ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

- faksem na nr 42 / 718-60-66

- pocztą elektroniczną na adres zamowienia@parzeczew.pl

bądź złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Parzęczewie.

8. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:  Mariusz Ostrowski

tel. 42 / 718-60-95 wew. 103

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Oferta powinna być sporządzona według załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

11. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykonywania robót oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny konieczny
do wykonania robót.

2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej dwie roboty polegające na montażu wykładziny sportowej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie w/w robót.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.